## Slide 1: 基于物联网技术的科学探究活动设计
单击此处添加副标题
浙江省温州艺术学校王国芳

## Slide 2: 数字化信息系统和科学实验
数字化信息系统（Digital Information System，简称“DIS”），是一种基于传感技术和计算机技术的自然科学实验研究平台。
  DIS系统主要由传感器(及其适配连接装置)、计算机、数据采集器和实验分析软件组成，集物理测量、自动控制、数据记录、智能化数据分析和测量结果多模显示于一体。
DIS的优势
  实验方法从现象观察转到数据探究
  数据采集让实验过程“可视化”
  在科学探究中整合了数学和技术

## Slide 3: 初中科学的实验列表（推荐采用数字化形式）
七年级上
  晶体的融化与凝固
  水的汽化
  物质的比热
七年级下
  光和声音的传播
  影响液体内部压强的特点
  种子的萌发
  影响滑动摩擦力大小的因素
八年级上
  物质的溶解
  影响浮力大小的因素
  气体的流速与压强的关系
  人体心电图
  天气预报
  物质的导电性与电阻
  八年级下
  电生磁
  探究影响通电螺线管磁性强弱的因素
  空气中氧气体积分数的测定
  研究生物的呼吸和呼吸作用
  植物的光合作用
  植物的蒸腾作用
  空气污染与保护
  九年级上
  探索物质的酸碱性
  做功可以改变物体的内能
  ……

## Slide 4
晶体的
熔化和凝固
晶体
非晶体（石蜡）

## Slide 5
水的沸腾

## Slide 6: DIS的弊端
装备价格太高。
  采用专用传感器，普通传感器都要数百上千。
表现形式单一。
  内置的软件和图表，不能自定义。
操作功能单一：
  一般只能在实验室操作，不容易做远程实验。

## Slide 7: 当科学探究实验遇上开源硬件和物联网
开源硬件
  解决了DIS价格太高的问题。
  实现了一“物”多用：
    编程、科学实验等
物联网
  设备连接无线化
  数据采集远程化
  数据采集自动化

## Slide 8
探究实验：物体的吸热能力与颜色有关吗？

## Slide 9
教材中提及的实验，是采用不同颜色纸袋包裹温度计，平放到阳光下进行实验，用以分析物体颜色与吸热的关系。

## Slide 10
“怎样得到更多的光和热”一课的实验记录表：
可见在装置设计时，需要在物联网平台记录时间和对应的温度两项数据。教材中设计的2分钟间隔，对于已实现自动记录的实验平台而言有些过长，我们可以设计为1分钟，甚至10秒钟的时间间隔，让细微的温度变化都得以呈现。

## Slide 11: 装置工作流程如下图：

## Slide 12
第一次实验器材：micro:bit

## Slide 13: 检测装置的硬件搭建
单组所需材料包括：
  掌控板 x1
  micro I/O extend扩展板 x1
  LM35线性温度传感器 ×1
  烧瓶 ×1
  轻质黏土若干

## Slide 15
编程工具为Mind+或者mPythonX
采用标准代码，修改几个参数即可。

## Slide 16
探究活动：汽车里的甲醛含量

## Slide 17: 探究目标和准备工作
探究目标：
  汽车中的甲醛含量到底高不高？
准备工作：
  掌控板、甲醛传感器

## Slide 18: 实验原理

## Slide 19: 实验对象
新车：新的城市suv途观
旧车：已经开了5年多的城市suv途观
说明：
  两辆车都是开窗后，密闭相同时间后，在阳光下暴晒。
  检测时间是30分钟，每30秒采集一次数据。

## Slide 21: 实验结果对比
猜一下结果吧。

## Slide 22: 活动结论
1.新买的汽车室内甲醛浓度超过国家标准浓度0.08ppm的好几倍，要经常通风。
2.一个开车门的动作就可以让当前车内甲醛浓度降低一半左右，建议在开车前先打开车门或车窗通风几分钟。
3.新旧车辆的室内甲醛浓度还是有差别的，旧车内的甲醛浓度明显低于新车内的甲醛浓度，但最高浓度仍会超出国标线，无论新车还是旧车在开车前都建议开车门或开车窗通风几分钟。
4.在车辆驾驶过程中，建议隔断时间进行通风。

## Slide 23: 结语
科学探究需要新的工具、新的技术。
基于物联网技术的探究实验，为传统科学教育开了一扇窗。