## Slide 1
温州中学 谢作如
创客教育师资研修工作坊
掌控板和物联网项目

## Slide 2
目录
CONTENTS
01
掌控板
02
mPython X
03
物联网MQTT
04
SIoT
05
SIoT的安装和测试
06
物联作品设计
07
拓展
08
总结

## Slide 3
01
掌控板

## Slide 4
掌控板

## Slide 5
掌控板
掌控板上集成了OLED显示屏、RGB灯、加速度计、麦克风、光线传感器、蜂鸣器、按键开关、触摸开关、金手指外部拓展接口，支持图形化及python代码编程，可实现智能机器人、创客智造作品等智能控制类应用。

## Slide 6
02
mPython X

## Slide 7
mPython X
掌控板的编程工具

## Slide 8
mPython X
选择合适的操作系统版本进行mPythonX下载 https://mpython.readthedocs.io/zh/master/
使用USB线连接掌控板和电脑，点击“连接串口”，直到出现“断开连接”。

## Slide 9
mPython X 案例
案例：掌控板联网，OLED显示IP
图形代码：
刷入运行：

## Slide 10
03
物联网MQTT

## Slide 11
物联网MQTT
Easy loT
OneNET
http://iot.dfrobot.com.cn/
https://open.iot.10086.cn/

## Slide 12
物联网MQTT
阿里云
SIoT
https://www.aliyun.com/
127.0.0.1:8080

## Slide 13
04
SIoT

## Slide 14
SIoT
SIoT为一个为教育定制的跨平台的开源MQTT服务器程序，S指科学（Science）、简单（simple）的意思。
SIoT支持Win10、Win7、Mac、Linux等操作系统，一键启动，无需用户注册或者系统设置即可使用。
SIoT为“虚谷物联”项目的核心软件，是为了帮助中小学生理解物联网原理，并且能够基于物联网技术开发各种创意应用。因为其重点关注物联网数据的收集和导出，是采集科学数据的最好选择之一。

## Slide 15
SIoT
SIoT采用GO语言编写，具有如下特点：
跨平台。支持Win10、Win7、Mac、Linux等操作系统。只要启动这一程序，普通计算机（包括拿铁熊猫、虚谷号和树莓派等微型计算机）就可以成为标准的MQTT服务器。
一键运行。纯绿色软件，不需要安装，下载后解压就可以使用，对中小学的物联网技术教学尤其适合。
使用简单。软件运行后，不需要任何设置就可以使用。利用特定的“Topic”的名称（“项目名称/设备名称”），就能自动在数据库中添加项目和设备的名称，形成列表。
支持数据导出。所有的物联网数据都可以在线导出，系统采用SQLite数据库，并且支持Mysql数据库。
支持WebAPI。系统系统了完善的WebAPI，方便各种软件调用，支持App inventor、Scratch、Python等中小学生常用的编程软件调用。
支持插件开发。

## Slide 16
05
SIoT的安装和测试

## Slide 17
SIoT
运行SIoT文件，在浏览器输入网址127.0.0.1:8080，登陆账号。
可以更改config.json文件

## Slide 18
MQTTbox测试
使用MQTTbox，测试SIoT
可以选择其他MQTT工具进行测试

## Slide 19
在SIoT中查看结果
MQTTbox测试

## Slide 20
SIoT案例
案例：简单的物联网作品
效果：
刷入运行：
图形代码：
按下A键，发送消息a，收到on，led亮

## Slide 21
06
物联作品设计

## Slide 22
物联作品设计
案例：定时发送消息（定时器） bug提示：不要使用延时
刷入运行：
图形代码：

## Slide 23
物联作品设计
案例：掌控板和掌控板的互动
刷入运行：
效果：掌控板1按下a键，掌控板2，显示“收到a”;
掌控板2按下b键，掌控板1，led亮起;按下a键，则关闭
图形代码：

## Slide 24
07
拓展

## Slide 25
拓展
示例：ONENET，设置触发器
操作：
1.登陆平台https://open.iot.10086.cn/
2.添加产品、设备
3.使用平台添加触发器

## Slide 26
拓展
示例：ONENET，设置触发器

## Slide 27
08
总结

## Slide 28
总结
SIoT的物联网的topic设计
物联网技术的应用